Памятью компьютера называется совокупность устройств для хранения информации: программ, вводимой информации, промежуточных результатов, выходных данных и т.п.

Классификация видов компьютерной памяти по назначению показана на рисунке.

Вся компьютерная память поделена на внутреннюю и внешнюю.

Внутренняя память состоит из нескольких частей:

- энергозависимой: оперативной и кэш-памяти – информация в ней теряется при выключении компьютера;

- энергонезависимой: постоянной – информация остается храниться даже после выключения компьютера.

- отдельно нужно выделить условно энергонезависимую память – данные, которые определяют начальную конфигурацию при старте компьютера. Эти данные не стираются при выключении компьютера, но отнести их к полноценно энергонезависимой памяти нельзя, так как на время отключения питания данные хранятся за счет маленькой батарейки, установленной на материнской плате. Когда батарейка разрядится, данные будут утеряны.

В оперативном запоминающем устройстве (ОЗУ) запоминается обрабатываемая информация, программа ее обработки, промежуточные данные и результаты работы. ОЗУ обеспечивает режимы записи, считывания и хранения информации, причём в любой момент времени возможен доступ к любой произвольно выбранной ячейке памяти. Это отражено в англоязычном названии ОЗУ – RAM (Random Access Memory – память с произвольным доступом). Доступ к этой информации в ОЗУ осуществляется очень быстро. Эта память составлена из сложных микросхем и расположена внутри корпуса компьютера. Часть оперативной памяти отводится для хранения изображений, выводимых на экран монитора, и называется видеопамять. Чем больше видеопамять, тем более сложные и качественные картинки может выводить компьютер. Высокоскоростная кэш-память служит для увеличения скорости выполнения операций компьютером и используется при обмене данными между микропроцессором и ОЗУ. Кэш-память является промежуточным запоминающим устройством. Существует два вида кэш-памяти: внутренняя, размещаемая внутри процессора и внешняя, размещаемая на материнской плате.

Содержимое постоянного запоминающего устройства (ПЗУ) устанавливается на фирме-изготовителе и в дальнейшем не меняется (за исключением случаев, когда производитель выпускает обновление). Это свойство постоянной памяти объясняет часто используемое ее английское название Read Only Memory (ROM) — память только для чтения. Она состоит из микросхем, как правило, небольшого объема. Обычно в ПЗУ записываются программы, обеспечивающие минимальный базовый набор функций управления устройствами компьютера (BIOS – базовая система ввод-вывода). При включении компьютера первоначально управление передается программе из ПЗУ, которая тестирует компоненты компьютера и запускает программу-загрузчик операционной системы.

Назначение внешней памяти компьютера заключается в долговременном хранении информации любого вида. Выключение питания компьютера не приводит к очистке внешней памяти – она энергонезависимая. Объем этой памяти в тысячи раз больше объема внутренней памяти. Кроме того, в случае необходимости ее можно «нарастить», но есть и неудобство - обращение к внешней памяти требует гораздо большего времени.

Одним из обязательных компонентов персонального компьютера являются жесткие магнитные диски (HDD – Hard Disk Drive). Они представляют собой набор металлических либо керамических дисков (пакет дисков), покрытых магнитным слоем. Диски вместе с блоком магнитных головок установлены внутри герметичного корпуса накопителя, обычно называемого винчестером (первые жесткие диски состояли из 2 дисков по 30 Мбайт и обозначались 30/30, что совпадало с маркировкой модели охотничьего ружья “Винчестер”). Жесткий диск представляет собой очень сложное устройство с высокоточной механикой чтения/записи и электронной платой, управляющей работой диска. Чтобы сохранить информацию и работоспособность жестких дисков, необходимо оберегать их от ударов, резких толчков. Производители сосредоточили свои усилия на создании жестких дисков большей емкости, надежности, скорости обмена данными и меньшей шумности.

Гибкие магнитные диски (дискеты) или флоппи-диски были использовались для переноса и хранения информации до появления устройств, способных записывать лазерные диски. Диски назывались гибкими потому что их рабочая поверхность изготовлена из пленки и помещена в твердый защитный конверт. Для доступа к магнитной поверхности диска в защитном конверте имеется закрытое шторкой окно.  В настоящее время гибкие диски не используются – их функции выполняют накопители с электрически перепрограммируемой постоянной памятью (флешки).

Магнитные ленты представляют собой носитель, выполненный в виде длинной ленты с нанесенным на нее магнитным слоем. Устройство, которое обеспечивает запись и считывание информации с магнитных лент, называется стримером. Основное назначение стримеров — создание архивов данных, резервное копирование, надежное хранение информации. Многие большие банки, коммерческие фирмы, торговые предприятия в конце плановых периодов переносят важные сведения на магнитные ленты и убирают кассеты в архивы. Кроме того, на кассеты стримеров периодически записывается информация с винчестера, чтобы воспользоваться ею в случае непредвиденного сбоя жесткого диска, когда необходимо срочно восстановить хранившуюся на нем информацию.

Оптические, или лазерные носители — это диски, на поверхности которых информация записана с помощью лазерного луча. Эти диски изготовлены из органических материалов с напылением на поверхность тонкого алюминиевого слоя. Такие диски часто называют компакт-дисками у или CD. Лазерные диски были самыми популярными носителями информации до того, как появились флеш-накопители. При габаритах (диаметр — 120 мм), емкость компакт-диска составляет примерно 700 Мбайт, а DVD диска – 4,7 Гигабайт.

В отличие от магнитных дисков, лазерный диск имеет одну дорожку в виде спирали. Информация на дорожке-спирали записывается мощным лазерным лучом, выжигающим на поверхности диска углубления, и представляет собой чередование впадин и выпуклостей. При считывании информации выступы отражают свет слабого лазерного луча и воспринимаются как единица (1), впадины поглощают луч и, соответственно, воспринимаются как ноль (0). Бесконтактный способ считывания информации с помощью лазерного луча определяет долговечность и надежность компакт-дисков.

Флэш-память относится к электронному энергонезависимому типу памяти. Принцип работы флэш-памяти аналогичен принципу работы модулей оперативной памяти компьютера. Главное отличие состоит в том, что она энергонезависима, то есть хранит данные до тех пор, пока вы их сами не удалите. При работе с флэш-памятью используются такие же операции, что и с другими носителями: запись, чтение, стирание (удаление). Но есть и недостатки: флэш-память имеет ограниченный срок службы, который зависит от объема перезаписываемой информации и от частоты ее обновления.