# Всего на 2-х транзисторах  металлоискатель «Бабочка»

Кто из нас не мечтал взять с собой металлоискатель и пойти на старинные развалины искать предметы старины. Все это очень интересно и занимательно. Жалко только современные китайские металлоискатели стоят довольно дорого, несмотря на их небольшую чувствительность.
Самому сделать такой прибор можно в два счета. Для этого не понадобится дорогих микросхем или деталей. Всего 2 транзистора и еще несколько деталей, которых не составит труда найти.

## Детали

- Два транзистора КТ940 (2SC1569) - http://ali.pub/5b89di

- Два конденсатора 4700 пФ и 1000 пФ.

- Два резистора 100 кОм.

- Динамическая головка на 8 Ом и 0,5 Вт.

- Моток проволоки 0,3 мм.

## Схема и принцип работы металлоискателя

Схема состоит из двух одинаковых генераторов потребляемых ток через динамическую головку. Они работают на одной частоте и взаимоисключающая пульсация в динамике не слышна.
Как только в катушке одного из генераторов появляется металл, частота генератора резко меняется, разность частот между генераторами воспроизводится в динамической головке в виде свиста. Схема была проверена десятилетиями.

## Изготовление металлоискателя

Спаиваем коллекторы транзисторов и припаиваем конденсаторы к базам.

Припаиваем конденсаторы 4700 пФ и соединяем их общим проводом.

Допаиваем резисторы и провода питания.

Припаиваем катушку. Она содержит 30 витков провода 0,3 мм намотанного на диаметре 160 мм. Нужно сделать две таких катушки.

Припаиваем вторую катушку и металлоискатель готов.

## Испытание прибора

Подаем питание 9 Вольт.

По очереди подносим медные и алюминиевые кусочки к одной из катушек. Все работает, в динамической головке раздается четкий писк.

Тоже самое происходит и с черными металлами. Приборе реагирует на любой металл без исключения.

Схема в настройке не нуждается и начинает работать сразу.
Если хотите настроить прибор на максимальную чувствительность, то вместо любого резистора впаяйте переменный с номиналом 150 кОм. Тогда им можно будет настроить четко границу срабатывания.