## Крепление кнопок, тумблеров.

               Для включения, отключения и переключения электрических цепей используют коммутационные элементы, в том числе тумблеры и кнопки управления. Все три процесса называют одним словом — коммутация, она необходима для работы электрооборудования и управления им. Изделия бывают механическими и автоматическими, отличаются принципом работы и конструкцией. Изготовление и установка элементов осуществляется в соответствии с государственными требованиями и нормами.

## Схема коммутации.

## Кнопки управления — это низковольтные элементы схем автоматизации, подвижные контакты которых перемещаются и реагируют на нажатие толкателей определенных кнопок. Управляющие аппараты ответственны за работу реле и контакторов в электроцепях. Для эффективного и комфортного управления оборудованием кнопки компонуют в одну общую панель, называемую кнопочной станцией. В зависимости от назначения, их выполняют в широкой гамме цветов: черные, красные, белые, желтые и так далее.

## Тумблеры представляют собой компактные ручные переключатели, которые предназначены для коммутации низковольтных цепей переменного и постоянного тока малой мощности. Применение тумблеров оправдано в тех ситуациях, когда не нужно часто переключать устройство, в стационарных и мобильных приборах.

## Разновидности кнопок управления и тумблеров

## Коммутационные элементы делятся на несколько групп в зависимости от их принципа работы и конструкции:

## Выключатель клавишный обычно устанавливается для включения/выключения освещения в квартире или общественном здании. Электроцепь замыкается и размыкается в результате нажатия на определенную область исполнительного элемента. Просты в использовании, смотрятся эстетично, бывают выключатели 1-клавишные, на 2 и 3 клавиши;

## Выключатель-кнопка в домашнем хозяйстве встречается редко, разве что в дверных звонках, на производстве же такие изделия обеспечивают управление промышленным оборудованием, станками. При нажатии на кнопку цепь замыкается, а если отпустить — размыкается;

## Перекидные выключатели, или тумблеры, применяют для коммутации управляющих электроцепей, реже — для включения питания в некоторых приборах.

## Помимо этого, существуют поворотные выключатели, светорегуляторы, более современные — сенсорные (коммутация происходит в результате прикосновения к устройству), акустические (реагируют на звук в помещении), на дистанционном управлении.

## Требования к кнопкам управления и тумблерам

## Коммутационные элементы должны обеспечивать стабильную работу как бытовых приборов, используемых в домашнем хозяйстве, так и сложных ответственных агрегатов, выполняющих важные и опасные технологические процессы на производстве. В связи с этим конструкция, условия эксплуатации кнопок выключателя, схема их установки строго регламентированы и должны соответствовать государственным и международным стандартам.

## ГОСТ 30011.5.1-2012 «Электромеханические аппараты для цепей управления» устанавливает требования к конструкции коммутационных элементов, их характеристики, рабочие режимы. В ГОСТ Р МЭК 60073 «Интерфейс человекомашинный» указано, какие правила применяют к цветовой индикации кнопок. В ГОСТ Р МЭК 60204.1-99  «Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов» приведены общие требования к аппаратам, обеспечивающие безопасность людей и имущества, простоту управления техникой.

## кнопки управления предназначены для быстрой и удобной коммутации электрических цепей;

## размеры и форма коммутационных элементов соответствуют антропометрии человеческого пальца, обеспечивают легкий захват или нажатие клавиши;

## если на приборной панели много кнопок управления, для их обозначения используют разные цвета, надписи, размеры;

## при включении/выключении тумблера должен издаваться характерный щелчок и ощущаться перепад сопротивления, что сигнализирует о выполнении операции;

## рабочая поверхность изделий не должна быть с острыми кромками или гранями;

## контакты аппаратов защищают от попадания на них пыли, масла, воды, а сами кнопки производят из малотеплопроводных и электроизоляционных материалов для безопасной эксплуатации.

## Независимо от того, выключатель 3-клавишный, кнопочный или перекидной, все они имеют общее назначение — коммутация управляющих цепей, изготавливаются изделия в соответствии с ГОСТами. У коммутационных элементов бывает разная форма, цвет, размер — все делается для удобства и безопасности управления оборудованием и бытовыми приборами.